## Slide 1
DAC
Schéma blocs
SPDIF to I2S
Sélecteur d’entrées Analog
A7
(phono)
A6
(aux)
Sélecteur
d’entrées SPDIF
N4
(optical)
N3
(optical)
N2
(coax)
N1
(coax)
Entrée
USB
(Optionnel)
N5
(usb)
Contrôle de volume
Trigger IN
Trigger OUT
Contrôle d’alim
ADC
24/192
DAC
DAC
miniDSP
I2S  USB
MinnowBoard avec Ubuntu Server utilisant Brutefir.
Filtre Passe Haut
Filtre Passe Bande
Filtre Passe Bas
OUT Medium
Aigu
Medium
Grave
Contrôle de volume
Contrôle de volume
OUT Grave
OUT Aigu
usb
ReSampler
=> 24/192
ReSampler
=> 24/192

## Slide 2
  1. GND
  2. PIN 27 : Bouton ON-OFF (Entrée)
  3. PIN 00 : I2C Volume (Sortie)
  4. PIN 01 : I2C Volume (Sortie)
  5. PIN 02 : UART (Sortie)
  6. PIN 03 : UART (Sortie)
  7. PIN 04 : Entrée Trigger externe (Entrée)
  8. PIN 05 : Récepteur Infra Rouge (Entrée)
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14. PIN 11 : Select Entrée 1 [Numérique 1] (Sortie)
  15. PIN 12 : Select Entrée 2 [Numérique 2] (Sortie)
  16. PIN 13 : Select Entrée 3 [Numérique 3] (Sortie)
  17. PIN 14 : Select Entrée 4 [Numérique 4] (Sortie)
  18. PIN 15 : Select Entrée 5 [USB] (Sortie)
  19. PIN 16 : Select Entrée 6 [Analogique 1 Aux] (Sortie)
  20. PIN 17 : Select Entrée 7 [Analogique 2 Phono] (Sortie)
  40. +5V
  39.
  38.
  37.
  36.
  35.
  34. PIN 21 : LED OFF (Sortie)
  33. PIN 20 : LED ON + Sortie Trigger externe(Sortie)
  32. PIN 19 : Bouton Sélecteur sources patte 2 (Entrée)
  31. PIN 18 : Bouton Sélecteur sources patte 1 (Entrée)
  30. GND
  29. AREF = GND
  28.
  27. PIN 39 : Volume Plus [ctrl moteur] (Sortie)
  26. PIN 40 : Volume Moins [ctrl moteur] (Sortie)
  25. PIN 41 / A3 : Sensor Volume Général (Entrée)
  24. PIN 42 / A4 : Sensor Balance Gauche/Droite (Entrée)
  23. PIN 43 / A5 : Sensor Volume Aigu (Entrée)
  22. PIN 44 / A6 : Sensor Volume Medium (Entrée)
  21. PIN 45 / A7 : Sensor Volume Grave (Entrée)

## Slide 3: Entrée Trigger
Si l’entrée trigger est à l’état haut, le pré-ampli s’allume.
Tant que l’entrée trigger est à l’état haut, le pré-ampli reste allumé.
Si le pré-ampli s’est allumé par le trigger et que l’entrée trigger repasse au niveau bas, le pré-ampli s’éteint.
Si le pré-ampli s’est allumé par le trigger mais que l’utilisateur l’éteint avec la télécommande ou avec le bouton en façade, le pré-ampli doit s’éteindre et ne pas se rallumer instantanément a cause du trigger.
Si le pré-ampli s’est allumé par le trigger et éteint en force par l’utilisateur, une fois le trigger redescendu au niveau bas, le trigger peut à nouveau démarrer le pré-ampli grâce à un nouveau niveau haut.
Si le pré-ampli s’est allumé par l’utilisateur (bouton en façade ou télécommande), le trigger ne dois pas influer sur son état : pas d’extinction.